## Slide 1
MECANISME II
CĂLIN RUSU
- suport de curs -
2021

## Slide 2
Structura cursului
Partea I-a: Mecanisme cu came
Analiza structurală și cinetostatică
Sinteza mecanismelor cu camă
https://mecanica.utcluj.ro/files/Planuri de invatamant/FD-2019/Licenta/3.MFNT/39.00_Mecanisme_II.pdf
Partea a II-a: Cinetostatica și dinamica mecanismelor
Forțe și momente de inerție.
Concentrarea statică și dinamică a maselor
Forțe de legătură (reacțiuni)
Forță redusă, moment de inerție redus
Echilibrarea statica a mecanismelor
Echilibrarea statică și dinamică a rotorilor
Ecuații de mișcare. Randamentul mecanismelor

## Slide 3
BIBLIOGRAFIE
Viorel Handra-Luca, Ion-Aurel Stoica – Introducere în teoria mecanismelor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, vol. I și II 1983
Viorel Handra-Luca – Organe de mașini și mecanisme, Editura Didactică și Pedagogică, București 1975
Viorel Handra-Luca – Funcțiile de transmitere în studiul mecanismelor, Editura Academiei, București 1983
Imre Szekely, Andrei Dali – Mecanisme, Editura UTPress, Cluj-Napoca, 1993
Dudiţă, Fl., ş.a., Mecanisme articulate, inventică, cinematică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.

## Slide 4
CUPRINS
Mecanisme I – scurtă recapitulare
Mecanisme cu camă
1.1 Introducere
1.2 Clasificare
1.3 Elemente geometrice
1.4 Sinteza mecanismelor cu camă
1.4.1 Legi de mișcare
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație
1.4.4 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet oscilant
1.4.5 Determinarea profilului camei cu tachet oscilant
1.5 Analiza cinetostatică a mecanismelor cu camă
1.5.1 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet de translație
1.5.2 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet oscilant
2. Analiza cinetostatică a mecanismelor
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale
2.3.1 Determinarea forței/ momentului de echilibrare
2.4 Transmiterea forțelor în mecanisme. Unghiul de transmitere
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice
2.6 Determinarea forțelor de legătură la angrenaje

## Slide 5
CUPRINS
3. Noțiuni de dinamica mecanismelor
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane
3.2.1 Echilibrarea mecanismului patrulater
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston
3.3 Echilibrarea rotorilor
3.3.1 Echilibrarea statică prin proiectare
3.3.2 Echilibrarea dinamică prin proiectare
3.3.3 Echilibrarea statică experimentală
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală. Regimuri de echilibrare
3.4 Mișcarea mecanismelor sub acțiunea forțelor exterioare
3.4.1 Fazele mișcării mecanismelor
3.4.2 Ecuații de mișcare
3.4.3 Randamentul mecanismelor

## Slide 6
Mecanisme I
-scurtă recapitulare-

## Slide 7
MECANISME I – SCURTĂ RECAPITULARE
Mecanisme cu bare
Analiza structurală
Sinteza dimensională
Analiza cinematică
Mecanisme cu roți dințate
Legea fundamentală a angrenării
Generarea angrenajelor evolventice
Angrenaje ordinare
Angrenaje planetare

## Slide 8
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ
Elemente și cuple cinematice
Elementul cinematic este constituit dintr-o piesă (organ de mașină), sau mai multe piese asamblate, prin care se transmite mișcarea în mecanisme
Cupla cinematică este materializată de zona de contact dintre două elemente cinematice care determină posibilitățile de mișcare relativă ale acestora
Cupla de clasa 1 (k = 1, f = 5)
Cupla de clasa 2 (k = 2, f = 4)
Cupla de clasa 3 (k = 3, f = 3)
Cupla de clasa 4 (k = 4, f = 2)
Cupla de clasa 5 (k = 5, f = 1)
Spațiale
Plane
Gradul de mobilitate al unui element cinematic reprezintă numărul de mișcări simple independente pe care le poate realiza față de un sistem de referință

## Slide 9
Cupla de clasa 1
Cupla de clasa 2
Cupla de clasa 3
k = 1, f = 5
k = 2, f = 4
k = 3, f = 3
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 10
Cupla de clasa 4
Cupla de clasa 5
k = 4, f = 2
k = 5, f = 1
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 11
Mecanismele se formează prin legarea succesivă la elementul conducător și la elementul fix, a unor grupe structurale cu grad de mobilitate zero
+
=
=
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 12
Mecanisme
Mecanismul se poate defini ca fiind lanțul cinematic închis, la care o mișcare impusă unui element în raport cu elementul fix, duce la obținerea de mișcări complet determinate pentru toate celelalte elemente
Gradul de mobilitate M al unui mecanism reprezintă numărul de mișcări independente pe care acesta le poate primi din exterior
Familia unui mecanism este dată de numărul de constrângeri comune impuse tuturor elementelor
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 13
Elemente/cuple/mobilități pasive
Elemente pasive respectiv cuplele pasive nu contribuie cu nimic la caracterul mișcării elementului condus
Sunt introduse din considerente constructive sau funcționale cum ar fi: creșterea rigidității sau înlocuirea frecării de alunecare cu cea de rostogolire. Prezența acestor elemente și cuple poate duce la apariția unor grade de mobilitate pasive
Dacă nu sunt eliminate, la calculul gradului de mobilitate se obțin valori nule sau negative, deși mecanismul funcționează corect
La calculul gradului de mobilitate, rezultă valori mai mari decât sunt necesare pentru funcționarea corectă a mecanismului
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 14
Mecanismul obținut prin echivalarea cuplelor superioare de clasa 4 cu lanțuri cinematice care conțin doar cuple de clasa 5, poartă denumirea de mecanism înlocuitor
Mecanisme înlocuitoare
Gradul de mobilitate al mecanismului nou format să fie același cu al mecanismului inițial.
Mișcările relative ale elementelor care formau cupla superioară să nu se schimbe după înlocuire.
MECANISME CU BARE. ANALIZA STRUCTURALĂ

## Slide 15
Determinarea pozițiilor extreme ale elementelor și a traiectoriilor descrise de diferite puncte ale mecanismului sunt importante deoarece ele delimitează spațiul ocupat de mecanism în timpul funcționării
Determinarea traiectoriilor
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Ciclu cinematic: perioada după care toate elementele mecanismului ajung în aceeași poziție
Analiza cinematică se realizează numai pentru un ciclu cinematic

## Slide 16
Se cunosc:
Legea de mișcare pentru elementul conducător (poziție, viteză și accelerație)
Lungimile elementelor mecanismului
Se determină:
Legea de mișcare pentru elementul condus (poziție, viteză și accelerație)
Metoda grafică:
Utilizează construcții grafice realizate cu instrumente de desen.
Imprecisă
Volum mare de muncă
Metoda grafo-analitică:
Utilizează relațiile lui Euler.
Implică rezolvarea ecuațiilor vectoriale prin metode grafice (poligoane de vectori)
Imprecisă
Metode analitice:
Legea de mișcare a elementului condus este obținută sub forma unei funcții cu două variabile
Pot fi utilizate în programe de calcul, algoritmi de control, etc
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ

## Slide 17
Utilizează relațiile lui Euler.
Implică rezolvarea ecuațiilor vectoriale prin metode grafice (poligoane de vectori)
sensul vitezei unghiulare
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Metoda grafo-analitică

## Slide 18
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Metoda grafo-analitică

## Slide 19
;
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Metoda grafo-analitică. Exemplu

## Slide 20
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere
Funcții de transmitere - legături între parametri care definesc starea cinematică a elementului condus și parametri ce definesc starea cinematică elementului conducător
Funcția de transmitere de ordinul zero : legătura între poziția elementului condus și poziția elementului conducător
+ + +...+ = 0.
2) Se identifică constantele (vectori și/sau unghiuri)
3) Se identifică parametrul care definește poziția elem. conducător și parametrul care determină poziția elem. condus
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
1) Se scrie ecuația de închidere pt conturul vectorial asociat mecanismului

## Slide 21
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere
()
2
Caz 1: se elimină un unghi
Caz 2: se elimină un vector
4) Se elimină parametrul care poziționează elementul de legătură dintre elementul conducător și elementul condus
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ

## Slide 22
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere
Funcția de transmitere de ordinul întâi : legătura între viteza elementului condus și viteza elementului conducător
Funcția de transmitere de ordinul doi : legătura între accelerația a elementului condus și viteza și accelerația ale elementului conducător
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ

## Slide 23
,
(se consideră cunoscută)
(trebuie determinată)
(se elimină)
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere. Exemplu
1
2
3
4

## Slide 24
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere. Exemplu

## Slide 25
= 50 mm →
albastru
= 70 mm →
verde
= 90 mm →
roșu
= 5 rad/s
= 150 mm
= 200 mm
= 220 mm
MECANISME CU BARE. ANALIZA CINEMATICĂ
Analiza cinematică cu ajutorul funcțiilor de transmitere. Exemplu

## Slide 26
Mecanismele cu roți dințate, numite pe scurt angrenaje, transmit mișcarea de rotație de la o roată conducătoare la o roată condusă, prin intermediul unor dinți aflați succesiv și continuu în contact.
Flanc
Profil
Pas
Între orice două roți dințate aflate în angrenare se poate stabili un raport de transmitere . Acesta este egal cu raportul vitezelor unghiulare ale celor două roți:
dacă angrenaj multiplicator
dacă angrenaj reductor
MECANISME CU ROȚI DINȚATE

## Slide 27
Evolventa de cerc
.
.
normala la evolventă este chiar dreapta care o generează
centrul de curbură al evolventei se găsește întotdeauna pe cercul de bază
când evolventa degenerează într-o dreaptă perpendiculară pe d, adică în dreapta δ
Proprietăți:
MECANISME CU ROȚI DINȚATE

## Slide 28
Angrenaj cilindric exterior
Angrenaj cilindric interior
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE ORDINARE

## Slide 29
Angrenaj conic exterior
Angrenaj cu axe încrucișate
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE ORDINARE

## Slide 30
Pentru creșterea valorii raportului de transmitere se leagă între ele mai multe angrenaje simple, formând astfel un sistem de angrenaje (tren de angrenaje). Dacă axele tuturor roților sunt fixe sistemul de angrenaje se numește ordinar.
Într-un sistem de angrenaje se cunosc numerele de dinți ale roților dințate și se determină raportul total de transmitere între prima și ultima roată dințată.
m - nr de angrenaje exterioare
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE ORDINARE

## Slide 31
Sisteme de angrenaje conice exterioare
Problema stabilirii sensului de rotație se poate pune doar dacă prima și ultima roată din angrenaj sunt în plane paralele.
n - nr de roți dințate
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE ORDINARE

## Slide 32
Roata cu axa fixă – roată solară
Roata cu axa mobilă – roată satelit
Elementul de legătură s – bară port-satelit
Dacă angrenaj diferențial (M=2)
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE PLANETARE

## Slide 33
și – roți solare
și – roți satelit
s – bară port-satelit
= const.
MECANISME CU ROȚI DINȚATE. ANGRENAJE PLANETARE

## Slide 34
1.Mecanisme cu camă

## Slide 35
Sunt formate dintr-un element profilat numit camă care transmite mișcarea unui element condus numit tachet.
Pentru a se asigura continuitatea transmiterii mișcării, cama și tachetul trebuie să se afle permanent în contact.
Pentru a reduce frecarea între cele două elemente se plasează o rolă. Între suprafața determinată de profilul camei și rolă se formează o cuplă superioară de clasa 4
1.1 Introducere

## Slide 36
AVANTAJE : - gabarit redus,
- durabilitate,
- funcționare silențioasă,
- posibilitatea de modificare a legii de mișcare a tachetului prin schimbarea camei, păstrând același gabarit al mecanismului.
DEZAVANTAJE: - uzura camei sau a tachetului poate duce la modificări importante ale legilor de mișcare,
    - profilul camei este uneori dificil de prelucrat,
    - necesită materiale cu rezistente la uzură și proprietăți speciale.
1.1 Introducere

## Slide 37
Sinteza dimensională are ca scop determinarea profilului camei și a elementelor geometrice ale mecanismului cunoscând legea de mișcare a tachetului, cursa tachetului și unghiurile de rotație ale camei
Analiza structurală și cinematică are ca scop validarea rezultatelor obținute în urma sintezei. Mai exact analiza structurală urmărește determinarea gradului de mobilitate, utilizând relațiile din teoria mecanismelor cu bare articulate și găsirea mecanismului înlocuitor. Acesta poate fi apoi utilizat pentru analiza cinematică prin care se urmărește validarea legii de mișcare a tachetului
Analiza cinetostatică studiază transmiterea forțelor și are ca principal obiectiv determinarea forțelor de legătură
1.1 Introducere

## Slide 38
Camă cu tachet de translație
Camă cu tachet oscilant
1.2 Clasificare

## Slide 39
Came spațiale cu tachet de translație
Camă de translație
1.2 Clasificare

## Slide 40
Din punct ce vedere constructiv, tachetul poate avea mai multe forme:
1.2 Clasificare

## Slide 41
Legea de mișcare a tachetului:
- faza de urcare sau înaintare
- faza de repaus superior
- faza de coborâre sau revenire
- faza de repaus inferior
Unghiul cu care se rotește cama pentru realizarea unei faze din legea de mișcare a tachetului, se numește unghi de rotație sau unghi de fază și se notează cu , , respectiv și .
1.3 Elemente geometrice

## Slide 42
a – b pentru urcare
b – c pentru repaus superior
c – d pentru coborâre
d – a pentru repausul inferior
Profilul camei are patru zone și
patru unghiuri de profil:
Profilul camei corespunzător fazelor de repaus superior și inferior a tachetului este format din arce de cerc cu centrele în A și raze respectiv .
Profilul camei pentru fazele de urcare și coborâre se determină, prin sinteza dimensională, în funcție de legea de mișcare impusă tachetului
Cercul cu raza se numește cerc de bază al camei iar distanța la care se găsește tachetul față de centrul de rotație al camei se notează cu e și se numește excentricitate
1.3 Elemente geometrice

## Slide 43
Sinteza urmărește în principal, determinarea profilului camei care să asigure tachetului o lege de mișcare impusă.
cursa maximă a tachetului h [mm]
unghiurile de fază pentru urcare , coborâre , repaus superior și repaus inferior
Sunt cunoscute:
variația legii de mișcare impusă tachetului
1.4 Sinteza mecanismelor cu camă

## Slide 44
Legea de mișcare cu accelerație zero
Inceputul fazei:
Finalul fazei:
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 45
Trecerea de la o fază la alta este însoțită de variația bruscă a valorilor vitezei care determină, teoretic, valori infinite ale accelerației. Acest fenomen duce la apariția unor șocuri dure în funcționarea mecanismului.
Pentru came cu viteze foarte mici de rotație
Legea de mișcare cu accelerație zero
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 46
Legea de mișcare cu accelerație constantă
Numită și legea de mișcare parabolică, deoarece spațiul parcurs de tachet este format din două arce de parabolă
Se studiază pe două intervale
Inceputul fazei:
Finalul fazei:
Inceputul fazei:
Finalul fazei:
1
2
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 47
La începutul, mijlocul și finalul fazelor accelerația are salturi bruște cu valori finite, care au ca efect apariția unor șocuri moi în funcționarea mecanismului.
Legea de mișcare cu accelerație constantă
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 48
Legea de mișcare cu accelerație cosinusoidală
Se mai numește și legea armonică, perioada de variație a accelerației este egală cu dublul fazei active
Inceputul fazei:
Finalul fazei:
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 49
La începutul și sfârșitul fazelor, există salturi finite ale valorii accelerației, ceea ce poate duce la apariția șocurilor moi în funcționarea mecanismului
Legea de mișcare cu accelerație cosinusoidală
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 50
Legea de mișcare cu accelerație sinusoidală
Perioada de variație a accelerației este egală cu faza activă (urcare sau coborâre)
Inceputul fazei:
Finalul fazei:
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 51
Accelerația nu prezintă salturi prin urmare nu vor apărea șocuri în funcționarea mecanismului
Amplitudinea accelerației este mai mare comparativ cu alte legi de mișcare ceea ce reprezintă un dezavantaj
Legea de mișcare cu accelerație sinusoidală
1.4.1 Legi de mișcare

## Slide 52
Pentru o cursă h impusă tachetului, mărimea acestui cerc împreună cu excentricitatea tachetului e definesc dimensiunile de gabarit ale mecanismului cu camă
unde
La intersecția normalei n-n la profilul camei cu perpendiculara prin A la direcția de deplasare a tachetului se găsește centrul instantaneu de rotație I12.
α – unghi de presiune
τ – unghi de transmitere
Se construiește mecanismul înlocuitor AFB
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 53
Δ BCP dreptunghic
unde:
Δ ACD dreptunghic
(1)
(2)
(3)
Din (1), (2) și (3) rezultă:
sau
Relațiile sunt valabile pentru orice poziție a tachetului față de camă, prin urmare valorile unghiurilor sunt variabile
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 54
Pentru a se asigura o bună transmitere a forțelor (valoare mică pentru unghiul de presiune α ) trebuie ca raza r0 a cercului de bază al camei să fie mare. Aceasta duce la creșterea gabaritului mecanismului cu camă.
Un mecanism cu camă cu dimensiuni mai reduse, duce la creșterea valorii unghiului de presiune ceea ce are ca efect înrăutățirea condițiilor de transmitere a forțelor sau chiar blocarea mecanismului
Determinarea razei cercului de bază trebuie deci făcută în strânsă legătură cu limitarea valorii unghiului de presiune / transmitere
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 55
Dacă prin centrul de rotație al camei se duce o paralelă la normala n – n (dreapta d ) iar prin punctul B o perpendiculară la direcția mișcării tachetului, rezultă un segment a cărui valoare, este dată de relația
Dacă se impune unghiul de presiune / transmitere admisibil și se cunoaște legea de variație a vitezei tachetului , se poate determina zona în care poate fi ales centrul de rotație al camei față de direcția de deplasare a tachetului și astfel să se determine valoarea minimă a razei cercului de bază
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 56
- Se reprezintă grafic legea de variație a spațiului și vitezei pentru fazele de urcare și coborâre și se împart unghiurile și în intervale egale
- Pe o dreaptă y – y care reprezintă direcția de mișcare a tachetului, se măsoară începând din punctul B segmente care reprezintă cursa s a tachetului la rotația camei cu unghiurile
- În punctele astfel obținute se plasează vectorii rotiți cu 900 în sensul vitezei unghiulare a camei;
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 57
- Se unesc vârfurile vectorilor, rezultând câte o curbă închisă pentru fazele de urcare și coborâre ;
- Se trasează dreptele du și dc care formează cu dreapta y – y unghiul αadm și sunt tangente la curba închisă obținută anterior. Cele două drepte se vor intersecta în punctul A situat, sub punctul B, de o parte sau de alta a direcției de deplasare a tachetului. Pentru ca să nu fie depășită valoarea unghiului de presiune admisibil, centrul de rotație al camei se alege în zona dublu hașurată
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 58
Dacă valoarea excentricității tachetului este egală cu zero, atunci punctul A este centrul de rotație al camei iar raza minimă a cercului de bază este
În cazul în care valoarea excentricității e este diferită de zero, se trasează la o distanță egală cu e, o dreaptă paralelă cu dreapta y – y. Aceasta va intersecta zona dublu hașurată de exemplu în punctul A1. Centrul de rotație al camei va fi punctul A1 iar raza minimă a cercului de bază, .
1.4.2 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet de translație

## Slide 59
Determinarea analitică a profilului camei
După stabilirea valorii razei cercului de bază al camei în funcție de unghiul de presiune admisibil, se poate determina profilul camei
La mecanismele cu camă la care tachetul este prevăzut cu rolă, profilul teoretic trece prin centrul rolei.
Profilul practic al camei este cel care vine în contact cu rola.
unde
– reprezintă raza cercului de bază,
e – este excentricitatea tachetului,
– spațiul parcurs de tachet în faza activă (urcare sau coborâre),
– unghiul de rotație (fază) al camei.
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 60
Trebuie cunoscute :
- legea de mișcare impusă tachetului
- cursa tachetului h [mm],
- sensul de rotație al camei,
- raza cercului de bază [mm],
- raza rolei tachetului r [mm],
- valoarea și semnul excentricității e [mm]
- unghiurile de rotație ale camei corespunzătoare celor patru faze adică , , ,
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 61
Determinarea grafică a profilului camei. Etape
- Pe graficul de variație al spațiului parcurs de tachet în funcție de unghiul de rotație al camei, se împart fazele de urcare și coborâre într-un număr egal de intervale. Pentru unghiurile de rotație se obțin astfel distanțele parcurse de tachet notate cu
- Pornind din punctul b0 se măsoară distanțele rezultând astfel punctele pe dreapta y – y
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 62
Față de dreapta verticală y – y care reprezintă direcția de deplasare a tachetului se trasează o dreaptă la distanța e. Cunoscând raza , se determină centrul de rotație al camei care este punctul A. Cercul de rază și dreapta y – y se intersectează în punctul b0 care reprezintă poziția de referință a tachetului.
Pentru determinarea primului punct C1 de pe profilul camei, se rotește segmentul Ab1 cu unghiul în sens invers vitezei unghiulare . Dacă profilul camei ar fi cunoscut, atunci la o rotație a acesteia cu unghiul , tachetul se va deplasa din b0 în b1 și va veni în contact cu cama în punctul C1.
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 63
Determinarea grafică a profilului camei. Etape
- Pentru determinarea punctului C2 de pe profilul camei, se va roti segmentul Ab2 cu unghiul în sens invers vitezei unghiulare . Se procedează similar pentru și pentru celelalte puncte de pe profilul camei în faza de urcare.
- În faza de repaus superior profilul camei este un arc de cerc cu raza Ab4 cu unghiul la centru egal cu ,
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 64
Determinarea grafică a profilului camei. Etape
- Pentru determinarea punctelor de pe profilul camei corespunzător fazei de coborâre se procedează similar. În faza de repaus inferior profilul camei este un arc de cerc cu raza și unghiul la centru .
- Se aproximează cu o curbă punctele determinate anterior rezultând astfel profilul teoretic al camei.
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 65
Determinarea grafică a profilului camei. Etape
- Profilul practic se obține scăzând din profilul teoretic raza rolei de pe tachet.
Legea de mișcare impusă tachetului determină forma profilului camei
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 66
cursa maximă a tachetului h = 10 mm
excentricitatea tachetului e = 5 mm
unghiurile de fază pentru urcare = 1200, coborâre = 900, repaus superior = 300 și repaus inferior = 1200
raza cercului de bază = 20 mm
accelerație zero
accelerație constantă
accelerație cosinusoidală
accelerație sinusoidală
Exemplu
1.4.3 Determinarea profilului camei cu tachet de translație

## Slide 67
La intersecția normalei n-n la profilul camei cu dreapta dusă prin punctele A și C se găsește centrul instantaneu de rotație I12.
α – unghi de presiune
τ – unghi de transmitere
unde
1.4.4 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet oscilant

## Slide 68
- dreptunghic
– unghi de oscilație al tachetului
1.4.4 Determinarea razei cercului de bază pentru cama cu tachet oscilant

## Slide 69
Determinarea analitică a profilului camei
La mecanismele cu camă la care tachetul este prevăzut cu rolă, profilul teoretic trece prin centrul rolei.
Profilul practic al camei este cel care vine în contact cu rola.
– reprezintă raza cercului de bază,
– unghiul de rotație (fază) al camei,
– unghiul de oscilație al tachetului.
1.4.5 Determinarea profilului camei cu tachet oscilant

## Slide 70
Trebuie cunoscute:
- legea de mișcare impusă tachetului
- spațiul parcurs de tachet
- sensul de rotație al camei,
- raza cercului de bază [mm],
- raza rolei tachetului r [mm],
- unghiurile de rotație ale camei corespunzătoare celor patru faze adică , , ,
1.4.5 Determinarea profilului camei cu tachet oscilant

## Slide 71
Determinarea grafică a profilului camei
1.4.5 Determinarea profilului camei cu tachet oscilant

## Slide 72
Analiza mecanismelor cu camă are ca scop validarea rezultatelor obținute în urma sintezei.
Analiza cinetostatică studiază transmiterea forțelor în cazul mecanismelor cu camă și are ca principal obiectiv determinarea forțelor de legătură
1.5 Analiza cinetostatică a mecanismelor cu camă
Realizarea unei anumite legi de mișcare impusă tachetului este condiționată de evitarea fenomenului de autoblocare a mecanismului cu camă. Prin urmare, mecanismul trebuie proiectat astfel încât să asigure transmiterea în bune condiții a forțelor.

## Slide 73
1.5.1 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet de translație

## Slide 74
– reprezintă coeficientul de frecare dintre tachet și ghidaj,
b – lungimea ghidajului,
a – distanța între punctul de contact și ghidaj (în general ).
1.5.1 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet de translație

## Slide 75
0
0
și scade
0
0
0
0
Unghi de
transmitere critic
AUTOBLOCARE
1.5.1 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet de translație

## Slide 76
1.5.2 Transmiterea forțelor în mecanismul cu camă și tachet oscilant
– reprezintă coeficientul de frecare
r – raza axului (cupla de rotație C)
AUTOBLOCARE

## Slide 77
2. Analiza cinetostatică a mecanismelor

## Slide 78
Forțe motoare - cresc viteza elementului conducător
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 79
Forțe rezistente micșorează viteza elementelor mecanismului
.
Mecanismele trebuie proiectate astfel încât să învingă aceste forțe
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 80
Forțe de greutate acționează în centrul de greutate al elementului
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 81
Forțe de legătură sau reacțiuni - apar în cuplele cinematice ca efect al tuturor forțelor și momentelor care acționează asupra elementelor mecanismului
În cupla de rotație reacțiunea are punctul de aplicație în centrul cuplei și direcția necunoscută
În cupla de translație reacțiunea este perpendiculară pe direcția mișcării iar mărimea și suportul sunt necunoscute
Reacțiuni fără frecare
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 82
Reacțiuni cu frecare în cuple de rotație
este tangentă la cercul de rază ρ numit cerc de frecare
determină față de centrul cuplei, un moment de torsiune în același sens cu viteza unghiulară (moment de frecare)
Dacă proiecția forței ce acționează asupra elementului 2, este mai mică decât , mișcarea nu mai poate avea loc.
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 83
Reacțiuni cu frecare în cuple de translație
este înclinată, față de normala pe direcția mișcării, cu unghiul φ, după generatoarea unui con de frecare
Dacă proiecția pe direcția mișcării a forței care acționează asupra elementului 2, este mai mică decât forța de frecare , rezultă autoblocarea cuplei
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 84
Forțe de inerție - forțe masice repartizate pe elementele mecanismului
m – reprezintă masa elementului,
– vectorul accelerației centrului de greutate,
– accelerația unghiulară a elementului,
– momentul de inerție masic în raport cu axa
ce trece prin centrul de greutate
Determinarea forțelor de inerție presupune distribuirea masei elementului într-un număr de puncte
(metoda concentrării maselor)
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 85
Mișcare de rotație
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 86
Mișcare de translație
,
Mișcare plan-paralelă
2.1 Forțe ce acționează asupra mecanismelor

## Slide 87
Metoda concentrării maselor – se înlocuiește elementul cu masa m repartizată, cu un sistem de mase fictive concentrate în n puncte, care vor avea același torsor al forțelor de inerție
- și reprezintă torsorul forțelor de inerție al elementului cu masa m;
- și reprezintă torsorul forțelor de inerție a maselor concentrate
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 88
Concentrarea maselor presupune respectarea următoarelor condiții
concentrarea statică
concentrarea dinamică
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 89
Concentrarea statică a maselor într-un punct (n=1)
Se cunoaște: masa m a elementului
Se determină: valorile masei concentrate și forțele de inerție
Punctul de concentrare este centrul de greutate al elementului.
Se utilizează pentru elemente în mișcare de translație
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 90
Concentrarea statică a maselor în două puncte (n=2)
Se cunoaște: masa m a elementului și pozițiile pentru cele două puncte de concentrare
Se determină: valorile maselor și forțelor de inerție
,
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 91
Concentrarea dinamică a maselor în două puncte (n=2)
Se cunoaște: masa m, poziția punctului A unde este concentrată masa și momentul de inerție masic
Se determină: poziția celui de al doilea punct de concentrare și valorile maselor și forțelor de inerție
și
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 92
Se cunosc: viteza unghiulară a elementului conducător
masele și și lungimile elementelor mecanismului
pozițiile centrelor de greutate , și
Se determină: forțele și momentele de inerție ale elementelor
forțele de inerție din cuplele mecanismului
Se determină prin analiza cinematică accelerațiile centrelor de greutate
și respectiv accelerațiile unghiulare și
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor
Ex: Determinarea forțelor și momentelor de inerție la mecanismul patrulater

## Slide 93
Ex: Determinarea forțelor și momentelor de inerție la mecanismul patrulater
Concentrarea statică a maselor pt elementul conducător
,
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 94
Concentrarea statică a maselor pt elementul 2 al mecanismului
,
Ex: Determinarea forțelor și momentelor de inerție la mecanismul patrulater
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 95
Concentrarea statică a maselor pt elementul 3 al mecanismului
,
Ex: Determinarea forțelor și momentelor de inerție la mecanismul patrulater
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 96
Determinarea forțelor de inerție in cuplele mecanismului
Ex: Determinarea forțelor și momentelor de inerție la mecanismul patrulater
2.2 Determinarea forțelor de inerție prin metoda concentrării maselor

## Slide 97
Grupa RRR
Se cunosc forțele și momentele
Se introduc forțele de legătură:
și
Ecuația de echilibru a grupei:
Se scriu ecuațiile de echilibru pt. fiecare element sub forma momentelor față de cupla centrală B:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 98
Grupa RRR
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 99
Grupa RRT
Se cunosc forțele și momentele
Se introduc forțele de legătură:
și
Ecuația de echilibru a grupei:
Se scriu ecuațiile de echilibru pt. fiecare element sub forma momentelor față de cupla centrală B:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 100
Grupa RRT
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 101
Grupa RTR
Se cunosc forțele și momentele
Se introduc forțele de legătură:
și
cu direcția necunoscută
Se scrie ecuația de echilibru sub forma momentelor față de cupla C:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 102
Grupa RTR
Se scrie ecuația de echilibru pt. elementul 2 sub forma forțelor:
Se scrie ecuația de echilibru a grupei:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 103
Grupa TRT
Se cunosc forțele și momentele
Se introduc forțele de legătură:
și
Se scriu ecuațiile de echilibru pt. fiecare element sub forma momentelor față de cupla centrală B:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 104
Grupa TRT
Ecuația de echilibru a grupei:
Ecuația de echilibru pt elem.2:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 105
Grupa RTT
Se cunosc forțele și momentele
Se introduc forțele de legătură: cu direcția aleatoare
Ecuația de echilibru a grupei sub forma momentelor față de cupla A:
Ecuația de echilibru a elem.2 sub forma momentelor față de cupla A:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 106
Grupa RTT
Ecuația de echilibru pt elem.3:
Ecuația de echilibru pt elem.2:
2.3 Determinarea forțelor de legătură pentru grupele structurale

## Slide 107
Cupla de clasa V introduce dpdv al reacțiunilor 2 necunoscute
Pt elementul conducător se pot scrie 3 ecuații de echilibru cinetostatic.
Nedeterminare!!!
Forța de echilibrare
Moment de echilibrare
sau
2.3.1 Determinarea forței/ momentului de echilibrare

## Slide 108
2.3.1 Determinarea forței/ momentului de echilibrare

## Slide 109
Forța/ momentul de echilibrare mențin în echilibru cinetostatic întregul sistem de forțe și momente care acționează asupra mecanismului
Sunt furnizate de elementul de acționare al mecanismului (motor electric, cilindru hidraulic/pneumatic, etc)
2.3.1 Determinarea forței/ momentului de echilibrare

## Slide 110
2.4 Transmiterea forțelor în mecanisme. Unghiul de transmitere
Unghiul de transmitere de la elementul 2 spre elementul 3 este unghiul format între direcția a mișcării relative a pct. C față de pct. B și direcția a mișcării absolute a pct. C.
În timpul funcționării mecanismului, valoarea unghiului se modifică de la o poziție la alta

## Slide 111
Pt. mecanismul manivelă piston, unghiul de transmitere de la elementul 2 spre elementul 3 este unghiul format între biela BC și normala n-n la direcția de deplasare a elementului 3 (direcția ghidajului).
Autoblocarea mecanismului!!!
2.4 Transmiterea forțelor în mecanisme. Unghiul de transmitere

## Slide 112
Pentru ca forțele să se transmită de la elementul conducător spre elementul condus în condiții cât mai bune, este necesar ca unghiul de transmitere să fie cât mai aproape de
unghiul de transmitere admisibil
Deoarece unghiul de transmitere se modifică, este necesar să se identifice pozițiile mecanismului pentru care acesta are valori extreme
2.4 Transmiterea forțelor în mecanisme. Unghiul de transmitere

## Slide 113
este tangentă la cercul de rază ρ numit cerc de frecare ()
determină față de centrul cuplei, un moment de torsiune în același sens cu viteza unghiulară numit moment de frecare
Dacă forța ce acționează asupra elementului 2, intersectează cercul de frecare, mișcarea nu mai poate avea loc.
Reacțiunea normală în C la suprafața de contact dintre cele două elemente produce forța de frecare
=
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 114
Pentru autoblocarea excentricului, este necesar ca forța să intersecteze cercul de frecare sau, la limită, să fie tangentă la acesta
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 115
este înclinată, față de normala pe direcția mișcării, cu unghiul φ și se găsește pe generatoarea unui con numit con de frecare ()
Dacă proiecția pe direcția mișcării a forței care acționează asupra elementului 2, se găsește în interiorul conului de frecare (forța este mai mică decât forța de frecare , cupla se autoblochează
Reacțiunea normală în C la suprafața de contact dintre cele două elemente determină forța de frecare
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 116
Sub acțiunea forței exterioare apar reacțiunile normale și are generează forțele de frecare:
Reacțiunile din partea elementului 2 spre elementul mobil 1 sunt date de relațiile:
Punctul C unde acționează reacțiunea este determinat de lungimea elementului mobil 1 și de generatoarele conurilor de frecare din punctele de contact A și B
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 117
Dacă direcția forței exterioare care are punctul de aplicație in D trece prin punctul C, atunci elementul mobil 1 este în echilibru la limită.
Dacă forța exterioară are suportul atunci elementul mobil 1 are o mișcare accelerată
Dacă forța exterioară are suportul atunci elementul mobil 1 se autoblochează. Apare forța care are tendința de a se opune mișcării
unde: l – lungimea elementului mobil 1 (între punctele A și B)
Pentru ca elementul 1 să nu se autoblocheze, forța exterioară care are punctul de aplicație in D trebuie să aibă suportul în interiorul unghiului .
Dacă forța exterioară este paralelă cu direcția mișcării, suportul ei trebuie să fie cuprins între punctele C și C’.
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 118
În cazul cuplei superioare care permite o mișcare de translație pe direcția tangentei comune t – t în punctul de contact și o rotație în jurul punctului A, apare:
- Frecarea de alunecare:
- Frecarea de rostogolire:
unde: – coeficientul de frecare de alunecare
– coeficientul de frecare de rostogolire
- elem. 1 este în repaus față de elem. 2
- elem. 1 alunecă fără rostogolire față de elem. 2
- elem. 1 alunecă și se rostogolește față de elem. 2
- elem. 1 se rostogolește fără alunecare față de elem. 2
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 119
Pentru a putea stabili ce fel de mișcare apare între cele două elemente este nevoie să se cunoască valoarea forței F și implicit a momentului M.
Momentul M depinde de distanța d, deci aceasta influențează modul în care cele două elemente se mișcă relativ unul la celălalt.
Notăm cu distanța la care . Rezultă astfel:
elem. 1 alunecă și se rostogolește față de elem. 2
elem. 1 alunecă fără rostogolire față de elem. 2
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 120
Cazul 1: Roată condusă (rostogolire fără alunecare)
0,5 cm
Cazul 2: Roată conducătoare (rostogolire fără alunecare)
2.5 Forțele de frecare în cuplele cinematice

## Slide 121
Se cunoaște momentul
Se introduc forțele de legătură:
Ecuația de echilibru a elem.2 sub forma momentelor față de cupla :
Ecuațiile de echilibru a elem.1 și 2 sub forma forțelor:
2.6 Determinarea forțelor de legătură la angrenaje

## Slide 122
Ecuația de echilibru a elem.1 sub forma momentelor față de cupla :
2.6 Determinarea forțelor de legătură la angrenaje

## Slide 123
Se cunoaște momentul
Se introduc forțele de legătură:
Ecuația de echilibru a elem.2 sub forma momentelor față de cupla :
Ecuațiile de echilibru a elem.1 și 2 sub forma forțelor:
2.6 Determinarea forțelor de legătură la angrenaje

## Slide 124
Ecuația de echilibru a elem.1 sub forma momentelor față de cupla :
2.6 Determinarea forțelor de legătură la angrenaje

## Slide 125
3. Noțiuni de dinamica mecanismelor

## Slide 126
Pentru determinarea vitezelor, accelerațiilor și a forțelor de legătură (reacțiuni) s-a considerat că legea de mișcare a elementului conducător este cunoscută.
În realitate aceasta este influențată de forțele exterioare care acționează asupra mecanismului.
Pentru determinarea legii de mișcare, mecanismul se înlocuiește cu un model dinamic echivalent la baza căruia stă elementul de reducere (de obicei este elementul conducător).
Ecuația de mișcare a unui mecanism este relația cu care se poate determina legea de mișcare reală a elementului conducător, cunoscând sistemul de forțe ce acționează asupra elementelor cinematice.
Pentru a determina legea de mișcare a unui mecanism utilizând modelul dinamic echivalent, se utilizează noțiunile de masă redusă și moment de inerție redus respectiv forță redusă și moment redus
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 127
Forța redusă sau momentul redus este forța sau momentul fictiv care acționează asupra elementului de reducere și dezvoltă aceeași putere ca întregul sistem de forțe și momente care acționează asupra mecanismului. Forța redusă acționează pe direcția vitezei punctului de aplicație
- și reprezintă viteza punctului de reducere a forței respectiv viteza unghiulară a elementului de reducere,
- și sunt forța respectiv momentul ce acționează asupra elementului j,
- și reprezintă viteza punctului de aplicație al forței respectiv viteza unghiulară a elementului j.
­- este unghiul format între direcțiile vectorilor și
unde:
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 128
Forța și momentul redus nu depind de viteza elementului de reducere dar depind de:
poziția elementelor,
mărimile forțelor și momentelor exterioare,
punctele de aplicate ale acestor forțe/momente.
Variația forțelor și momentelor reduse este periodică. Ciclul de variație se numește ciclu energetic
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 129
Masa redusă () este o masă fictivă plasată într-un punct al elementului de reducere care, mișcându-se împreună cu acesta, dezvoltă o energie cinetică egală cu cea dezvoltată de întregul mecanism.
Momentul de inerție redus () este momentul fictiv creat de un volant care, rotindu-se cu aceeași viteză unghiulară ca și elementul de reducere, dezvoltă o energie cinetică egală cu cea dezvoltată de întregul mecanism.
Dacă masele se reduc la întregul element de reducere care are o mișcare de rotație, nu la un punct de pe acesta, se definește noțiunea de moment de inerție redus
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 130
- și reprezintă viteza punctului de reducere a masei respectiv viteza unghiulară a elementului de reducere,
- și sunt masa respectiv momentul de inerție mecanic în raport cu axa ce trece prin centrul de greutate al elementului j,
- și reprezintă viteza centrului de greutate respectiv viteza unghiulară a elementului j.
Masa și momentul de inerție redus nu depind de viteza elementului de reducere. Depind de poziția elementelor, de natura mișcărilor efectuate de acestea precum și de masele aflate în mișcare
Masa și momentul de inerție reduse sunt variabile. Perioada de variație se numește ciclu geometric
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 131
Ex: Determinarea masei și momentului de inerție reduse la mecanismul patrulater
Se cunosc: masele și și lungimile elementelor mecanismului
pozițiile centrelor de greutate , și
momentele de inerție mecanice în raport cu axa Oz, , și
Se determină: masa redusă și momentul de inerție redus
Se determină prin analiza cinematică vitezele și respectiv vitezele centrelor de greutate , și .
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 132
Ex: Determinarea masei și momentului de inerție reduse la mecanismul patrulater
3.1 Reducerea forțelor și maselor mecanismelor

## Slide 133
Echilibrarea urmărește micșorarea sau anularea acțiunii torsorului forțelor de inerție
mărime și direcție variabile
solicitări dinamice în cuplele și
elementele cinematice
caracter periodic
vibrații în structura mecanismelor
rezonanță mecanică
Echilibrare statică
Echilibrare dinamică
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane

## Slide 134
Echilibrarea mecanismelor cu bare are ca obiectiv reducerea sau anularea componentelor torsorului forțelor de inerție generate de fiecare element cinematic al mecanismului
Echilibrarea dinamică, este un procedeu complicat care duce la creșterea exagerată a maselor aflate în mișcare, motiv pentru care se realizează numai în situații speciale
De cele mai multe ori este suficient să se anuleze doar efectul forțelor de inerție, adică să se realizeze o echilibrare statică
Un mecanism plan este echilibrat dacă centrul de greutate are o poziție fixă
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane

## Slide 135
Pentru echilibrarea statică a mecanismelor plane trebuie rezolvate următoarele probleme:
- stabilirea centrului de greutate al mecanismului,
- determinarea maselor care adăugate mecanismului, fac din centrul de greutate un punct fix.
În general, vectorul de poziție al centrului de greutate al unui mecanism este dat de relația:
- vectorul de poziție al centrului de greutate al elementului i (este cunoscut)
- vectorul de poziție al centrului de greutate al întregului mecanism (trebuie determinat)
- masa elementului i
- masa întregului mecanism
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane

## Slide 136
Vectorii au direcțiile paralele cu elementele și modulul constant.
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane

## Slide 137
Pentru determinarea mărimii vectorilor se parcurg următoarele etape:
în prima cuplă a elementului considerat se concentrează masele tuturor elementelor situate înaintea lui
în a doua cuplă a elementului se concentrează masele elementelor situate după elementul considerat
în centrul de greutate al elementului se consideră masa proprie a elementului considerat
în punctul H de pe element, se consideră masa întregului mecanism
se scrie ecuația de echilibru static sub forma momentelor statice ale maselor concentrate, în raport cu prima cuplă
3.2 Echilibrarea mecanismelor plane

## Slide 138
Pentru ca mecanismul patrulater să fie echilibrat static trebuie ca centrul său de greutate să devină un punct fix.
Se concentrează static în două puncte masele , și
Masele și nu generează forțe de inerție
Se vor echilibra doar masele și
3.2.1 Echilibrarea mecanismului patrulater

## Slide 139
Se adaugă în prelungirea elem. 1 și 3 masele și la distanțele respectiv
Dacă:
=
=
- masele , și au centrul de greutate in cupla A
- masele , și au centrul de greutate in cupla D
Centrul de greutate G se va găsi între cuplele fixe A și D la o distanță AG dată de relația:
3.2.1 Echilibrarea mecanismului patrulater

## Slide 140
Pentru ca mecanismul manivelă piston să fie echilibrat static trebuie ca centrul său de greutate să devină un punct fix caz în care și
Se concentrează static în două puncte masele , și într-un punct masa a pistonului
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston

## Slide 141
Masa aduce centrul de greutate al bielei și pistonului 3 în centrul cuplei B.
Masa aduce centrul de greutate al bielei 2, pistonului 3 și manivelei 1 în centrul cuplei A.
Dacă și se aleg constructiv:
Centrul de greutate al mecanismului este adus în punctul fix A
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston

## Slide 142
Masa echilibrează doar masa concentrată în punctul B iar masa concentrată în punctul C, rămâne neechilibrată:
Dacă se alege constructiv:
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston

## Slide 143
Forța de inerție produsă de masa are direcția mișcării elementului și dacă are valoarea:
Dacă la masa de echilibrare se mai adaugă o masă suplimentară forța de inerție generată de această masa, va echilibra prima armonică a forței de inerție din piston.
Se mută dezechilibrul din planul orizontal planul vertical.
Componenta forței , pe direcție verticală: rămâne neechilibrată
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston

## Slide 144
Un mod de a echilibra prima armonică fără a crea un dezechilibru pe verticală, constă în anularea componentelor și :
Componenta este anulată de forța generată de masa care se rotește în sensul vitezei .
Componenta este anulată de forța generată de masa care se rotește în sens contrar vitezei .
Rotirea celor două mase de echilibrare în sensuri contrare, se poate realiza cu ajutorul unor roți dințate
3.2.2 Echilibrarea mecanismului manivelă piston

## Slide 145
Rotor – element cinematic care realizează o mișcare de rotație
Echilibrarea statică – centrul de greutate să fie pe axa de rotație
Echilibrarea dinamică – pe lângă , trebuie ca axa de rotație să fie axă principală de inerție
– componenta (după axa perpendiculară pe centrul de rotație) nu se anulează
– reducerea efectului acestei componente se poate realiza cu ajutorul unui volant.
3.3 Echilibrarea rotorilor

## Slide 146
Echilibrarea prin proiectare – pentru rotori cu o distribuție neuniformă a masei (ex arbori cotiți)
– repartizarea maselor se alege în faza de proiectare, astfel încât centrul lor de
greutate să fie cât mai apropiat de axa de rotație
Echilibrarea experimentală – pe mașini de echilibrat static sau dinamic, prin adăugare sau îndepărtare de masă
3.3 Echilibrarea rotorilor

## Slide 147
Se consideră un rotor dezechilibrat a cărui masă este concentrată în punctele situate într-un plan perpendicular pe axa de rotație.
În acest caz axa de rotație este și axă principală de inerție
Echilibrarea statică se face prin adăugarea masei
- vectorii de poziție pentru punctele
- vectorul de poziție al punctului
unde:
- vector de dezechilibru
3.3.1 Echilibrarea statică prin proiectare

## Slide 148
Prin alegerea lui rezultă valoarea masei de echilibrare din relația:
Direcția și poziția masei de echilibrare față de axa de rotație este dată de vectorul
- scara de reprezentare
3.3.1 Echilibrarea statică prin proiectare

## Slide 149
Se consideră un rotor dezechilibrat a cărui masă este concentrată în punctele situate în plane paralele și perpendiculare pe axa de rotație.
Planele se găsesc la distanțele față de planul frontal
Vectorii de dezechilibru corespunzători celor trei mase sunt:
Pentru echilibrarea statică este suficientă plasarea într-un plan oarecare, a unei mase la o distanță , care să dezvolte un vector de echilibru astfel încât:
3.3.1 Echilibrarea statică prin proiectare

## Slide 150
Prin alegerea lui rezultă valoarea masei de echilibrare din relația:
Direcția și poziția masei de echilibrare față de axa de rotație este dată de vectorul
- scara de reprezentare
3.3.1 Echilibrarea statică prin proiectare

## Slide 151
Pentru echilibrarea dinamică este necesar ca centrul de greutate să fie pe axa de rotație care trebuie să fie și axă principală de inerție și
Echilibrarea dinamică se poate realiza prin plasarea a două mase și în două plane alese arbitrar.
Ecuația de echilibru sub forma forțelor:
sau:
3.3.2 Echilibrarea dinamică prin proiectare

## Slide 152
Ecuația de echilibru sub forma momentelor față pct. O:
sau:
Se simplifică cu și se construiește poligonul momentelor in planul
Prin alegerea lui rezultă valoarea masei de echilibrare din planul :
Direcția și poziția masei de echilibrare rezultă prin rotirea vectorului cu în sens invers rotirii forțelor
3.3.2 Echilibrarea dinamică prin proiectare

## Slide 153
Se simplifică cu și se construiește poligonul forțelor
Prin alegerea lui rezultă valoarea masei de echilibrare din planul :
Direcția și poziția masei de echilibrare este dată de vectorul
Ecuația de echilibru sub forma forțelor:
3.3.2 Echilibrarea dinamică prin proiectare

## Slide 154
3.3.3 Echilibrarea statică experimentală
Echilibrarea statică este suficientă pentru rotori care se rotesc cu turații mici sau pentru discuri
Se reduce la suprapunerea centrului de greutate peste axa de rotație a rotorului.
Echilibrarea se realizează prin încercări, cu diferite mase de echilibrare, până când discul rămâne în echilibru
Forțele și nu sunt situate în același plan și determină un cuplu de forțe care rămâne neechilibrat

## Slide 155
Pot fi folosite dispozitive de echilibrat static care permit determinarea directă a masei de echilibrare.
Etape:
După ce discul 1 nu mai oscilează, se poziționează cadranul 2 cu gradația 0 pe verticală
Se plasează o masă de comparație la distanța pe direcția
Discul se va roti cu unghiul α într-o nouă poziție de echilibru
Se îndepărtează masa de comparație și se adaugă pe direcția , la distanta , deasupra centrului de rotație, masa de echilibrare a cărei valoare se poate calcula cu relația:
3.3.3 Echilibrarea statică experimentală

## Slide 156
https://www.travers.com/portable-static-wheel-balancer-stand/p/53-111-915/
https://fisso.com/en/products/6-500/
https://www.hbm-machines.com/producten
3.3.3 Echilibrarea statică experimentală
Dispozitive pentru echilibrarea statică

## Slide 157
Se realizează pe mașini de echilibrat dinamic prin plasarea unor mase de echilibrare în două plane alese arbitrar.
Principiul de funcționare se bazează pe vibrațiile produse de forțele de inerție.
Se consideră un rotor dezechilibrat 1 montat pe un cadru oscilant 2. Cele două plane în care se vor adăuga masele de echilibrare sunt suprafețele frontale ale rotorului. Axa de oscilație O este conținută în planul .
Rotorul supus echilibrării se echivalează cu două mase și plasate în cele două plane, denumite mase de dezechilibrare.
Datorită mișcării de rotație a rotorului, cele două mase vor genera forțele de inerție și . Momentul produs de forța în raport cu axa O este:
Pentru echilibrarea rotorului în planul în care acționează forța trebuie să se determine masa și poziția unghiulară j a acesteia.
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 158
Metoda turației la rezonanță
La rezonanță amplitudinea oscilațiilor este direct proporțională cu amplitudinea factorului perturbator
În sistemul analizat factorul perturbator este momentul produs de forța din planul
unde:
- amplitudinea oscilațiilor la rezonanță
– constanta de proporționalitate a dispozitivului
Se imprimă rotorului o turație superioară cele de rezonanță și apoi se lasă liber. Datorită frecărilor, turația va scădea până când, la rezonanță, sistemul își va mări amplitudinea oscilațiilor, înregistrându-se amplitudinea .
Aceasta are faza decalată cu în urma fazei forței care o produce.
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 159
Metoda turației la rezonanță
În planul se plasează la o distanță r masa cunoscută m într-o poziție unghiulară aleasă arbitrat și notată cu
Amplitudinea are faza decalată cu în urma fazei forței care o produce.
Se imprimă rotorului o turație superioară cele de rezonanță și apoi se lasă liber să oscileze. Când turația va trece prin starea de rezonanță, sistemul își va mări amplitudinea oscilațiilor, înregistrându-se amplitudinea , dată de relația:
unde:
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 160
Metoda turației la rezonanță
În planul se plasează aceeași masa m într-o poziție diametral opusă, deci la
Amplitudinea are faza decalată cu în urma fazei forței care o produce.
Se imprimă rotorului o turație superioară cele de rezonanță și apoi se lasă liber să oscileze. Când turația va trece prin starea de rezonanță, sistemul își va mări amplitudinea oscilațiilor, înregistrându-se amplitudinea , dată de relația:
unde:
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 161
Metoda turației la rezonanță
Se suprapun cele trei amplitudini rezultând astfel paralelogramul amplitudinilor. Amplitudinea A corespunde oscilației la rezonanță a rotorului perfect echilibrat la care s-a adăugat la distanța r masa de dezechilibru m.
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 162
Metoda turației la rezonanță
Valoarea masei care va echilibra masa de dezechilibru din planul este data de relația:
Poziția acesteia este dată de unghiul j , măsurat față de gradația de :
Se rotește rotorul cu în cadrul oscilant și se repetă pașii anteriori .
Metoda se poate aplica dacă dezechilibrul este relativ mic și produce oscilații cu amplitudine redusă
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 163
https://shop.irdproducts.com/blog/balancing-machines-101/
https://www.shimadzu.com/industry/products/bm/0104.html
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală
Mașini de echilibrat dinamic

## Slide 164
https://www.erbessd-instruments.com/soft-bearing-suspension/
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 165
Metoda comparativă
Se introduce în sistemul dezechilibrat care oscilează în jurul punctului O, un moment de comparație . Dacă valoarea acestui moment este egală și de sens contrar cu valoarea momentului , sistemul va fi în echilibru.
Rotorul 1 supus echilibrării se cuplează prin intermediul diferențialului 4, la axul 5 pe care sunt montate masele de comparație egale, și la distanțele radiale
Masa din stânga poate fi deplasată pe direcția x-x de-a lungul axului 5, iar cu ajutorul diferențialului 4, se poate roti axul 5 cu unghiul j față de axul rotorului 1.
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 166
Metoda comparativă
Se imprimă rotorului o mișcare de rotație și apoi se lasă liber. Din cauza dezechilibrului, întregul sistem va oscila în jurul punctului O.
Se modifică distanța dintre cele două mase de comparație și cu ajutorul diferențialului 4, defazajul acestora față de axul rotorului, până când sistemul nu mai oscilează.
sau
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 167
Metoda comparativă
Planul axial determinat de poziția celor două mase și intersectat cu planul determină direcția pe care trebuie amplasată masa de echilibrare la distanța față de axul rotorului.
Masa de echilibrare se plasează astfel încât momentul de inerție produs să aibă același sens cu momentul de comparație a cărui valoare este cunoscută
Se rotește rotorul cu în cadrul oscilant și se repetă echilibrarea și in celălalt plan.
3.3.4 Echilibrarea dinamică experimentală

## Slide 168
3.4 Mișcarea mecanismelor sub acțiunea forțelor exterioare
3.4.1 Fazele mișcării mecanismelor
Faza de pornire ()
Faza de oprire ()

## Slide 169
Faza de regim ()
Viteza unghiulară ω are o variație periodică
Pe perioada unui ciclu cinematic , și se modifică în funcție de poziția relativă a elementelor mecanismului
Grad de neregularitate
Coeficient de dinamicitate
3.4.1 Fazele mișcării mecanismelor

## Slide 170
3.4.2 Ecuații de mișcare
Ecuația de mișcare a unui mecanism este relația cu care se poate determina legea de mișcare reală a elementului conducător, cunoscând sistemul de forțe ce acționează asupra elementelor cinematice.
Pentru determinarea ecuațiilor de mișcare, mecanismul se înlocuiește cu un model dinamic echivalent la baza căruia stă elementul de reducere.
– diferențiala energiei cinetice.
– lucrul mecanic elementar produs forța/momentul redus.
Ecuațiile de mișcare sub formă finită
Dacă forțele și momentele exterioare depind doar de poziția elementului de reducere:

## Slide 171
Mecanismele au o funcționare ciclică, deci mărimile care apar în ecuațiile de mișcare vor avea variații ciclice
Ciclul geometric () – perioada după care momentul de inerție redus respectiv masa redusă se repetă
Ciclul energetic motor () – perioada după care momentul motor redus respectiv forța motoare redusă se repetă
Ciclul energetic rezistent () – perioada după care momentul rezistent redus respectiv forța rezistentă redusă se repetă
Ciclul cinematic () – perioada după care sau , sau , sau respectiv ω sau v, se repetă.
3.4.2 Ecuații de mișcare

## Slide 172
Ecuațiile de mișcare sub formă diferențială
Dacă forțele și momentele exterioare și implicit și depind de poziția elementelor, viteză și timp, adică:
Rezolvarea ecuației de mișcare se face doar pe cale aproximativă (ex: metoda diferențelor finite)
3.4.2 Ecuații de mișcare

## Slide 173
Rezolvarea ecuației de mișcare
unde: – și sunt indicii a două poziții succesive a elementului de reducere;
– unghiul dintre cele două poziții succesive
Dacă se cunoaște viteza elementului de reducere în poziția inițială , viteza în poziția următoare se poate determina cu relația:
Timpul necesar elementului de reducere pentru a ajunge din poziția inițială în poziția următoare este:
3.4.2 Ecuații de mișcare

## Slide 174
3.4.3 Randamentul mecanismelor
Randamentul mecanic mediu al unui mecanism este raportul dintre lucrul mecanic al forțelor de rezistență utilă și lucrul mecanic al forțelor motoare pe durata unui ciclu cinematic.
- lucrul mecanic al forțelor de rezistență utilă (forțe exterioare, tehnologice, etc)
- lucrul mecanic al forțelor de rezistență pasivă (forța de frecare)
- lucrul mecanic al forțelor motoare
– coeficient de pierderi
- timpul aferent unui ciclu cinematic

## Slide 175
Se consideră n mecanisme legate in serie cu randamentele cunoscute
...
Randamentul total este egal cu produsul randamentelor parțiale și este mai mic decât valoarea celui mai mic randament parțial
3.4.3 Randamentul mecanismelor

## Slide 176
Se consideră n mecanisme legate in paralel cu randamentele cunoscute
Randamentul total este mai mare decât valoarea celui mai mic randament parțial și mai mic decât valoarea celui mai mare randament parțial
sau
3.4.3 Randamentul mecanismelor

## Slide 177
Se consideră mai multe mecanisme legate mixt: n mecanisme in paralel cu randamentele cunoscute și p mecanisme legate în serie cu randamentele cunoscute
sau
3.4.3 Randamentul mecanismelor